Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego z dnia 14.09.2017 r.  na realizację zadania pn.

„Dostawa i instalacja linii technologicznych do nawijania tulei, zespołu urządzeń do chłodzenia szpul  oraz linii technologicznej do rozdrabniania i granulacji surowca”

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

- Linia technologiczna do nawijania tulei:

- przetwarzany materiał: granulat HDPE

- wytłaczarka jednoślimakowa o wydajności min. 300 kg/h na wolnym wypływie – 1 szt.:

- ślimak  z geometrią do PE

- podciśnieniowy podajnik surowca

- suszarka na gorące powietrze dostosowana do wydajności linii

- chłodzenie wodne strefy zasypu surowca

- termoregulatory z funkcją auto-tuning

- min. 6 stref grzewczych głowicy

- ślimak i cylinder ze stali utwardzonej i azotowanej

- silnik główny AC sterowany falownikiem

- pomiar ciśnienia i temperatury masy

- pulpit sterowniczy przy wytłaczarce

- oś wytłaczania wytłaczarki regulowana podczas pracy w zakresie: 1100÷1600 mm

- możliwość przesuwu wzdłuż osi wytłaczania: min. 300 mm

- wytłaczarka jednoślimakowa o wydajności min. 360 kg/h na wolnym wypływie – 1 szt.:

- ślimak z geometrią do PE

- podciśnieniowy podajnik surowca

- suszarka na gorące powietrze dostosowana do wydajności linii

- chłodzenie wodne strefy zasypu surowca

- termoregulatory z funkcją auto-tuning

- min. 6 stref grzewczych głowicy

- silnik główny AC sterowany falownikiem

- pomiar ciśnienia i temperatury masy

- pulpit sterowniczy przy wytłaczarce

- oś wytłaczania wytłaczarki  regulowana podczas pracy w zakresie: 1100÷1600 mm

- możliwość przesuwu wzdłuż osi wytłaczania: min. 300 mm

- głowica wytłaczająca szczelinowa do PE – 2 szt.:

- szerokość wytłaczanej wstęgi regulowana w zakresie min. 600-1000 mm – 1 szt.

- szerokość wytłaczanej wstęgi regulowana w zakresie min. 400-600 mm – 1 szt.

- regulacja szczeliny w zakresie: 1.0÷5.0 mm

- ilość stref grzewczych: min. 6

- komplet termopar do regulacji temperatury

- kołnierz (łącznik) do połączenia głowicy z wytłaczarką grzany – 2 szt.

- podstawa z regulacją wysokości dla każdej głowicy

- głowica wytłaczająca szczelinowa do PE – 2 szt.:

- szerokość: 500 mm – 1 szt.

- szerokości: 300 mm – 1 szt.

- regulacja szczeliny w zakresie: 1.0÷5.0 mm

- ilość stref grzewczych: min. 6

- komplet termopar do regulacji temperatury

- kołnierz (łącznik) do połączenia głowicy z wytłaczarką grzany – 2 szt.

- nawijarka tulei PE – 20 szt.:

- każda nawijarka umożliwiająca zamontowanie szpuli o maksymalnej długości czynnej 1000 mm i nawinięcie tulei o średnicy maksymalnej 1400 mm,

- prędkość nawijania regulowana w zależności od zmieniającej się średnicy, automatycznie utrzymująca stałą, zadaną liniową prędkość nawijania,

- każda nawijarka wyposażona w rolki dociskające nawijaną wstęgę PE do szpuli z regulowaną siłą docisku,

- napęd nawijarki realizowany poprzez motoreduktor sterowany przez  falownik jednofazowy,

- zasilanie nawijarki jednofazowe umożliwiające bezprzerwowe przypięcie zasilania do stacji wychładzania,

- każda nawijarka musi mieć możliwość przemieszczenia spod wytłaczarki do zespołu urządzeń do chłodzenia bez przerwy w obracaniu się szpuli i docisku,

- przed głowicami wytłaczarek urządzenie dokujące umożliwiające szybkie i powtarzalne ustawienie nawijarki centrycznie i prostopadle do osi wytłaczania.

- szpule do nawijarek, rozbieralne w prosty i szybki sposób, umożliwiający ściągnięcie schłodzonej tulei, wykonane w wymiarach i ilościach podanych poniżej (średnica zewnętrzna [mm] x długość w [mm]):

- Ø 180 x 1000 – 3 szt.

- Ø 200 x 1000 – 3 szt.

- Ø 250 x 1000 – 3 szt.

- Ø 290 x 1000 – 3 szt.

- Ø 330 x 1000 – 2 szt.

- Ø 370 x 1000 – 2 szt.

- Ø 420 x 1000 – 2 szt.

- Ø 470 x 1000 – 2 szt.

- Ø 520 x 1000 – 2 szt.

- Ø 600 x 1000 – 2 szt.

- Ø 680 x 1000 – 2 szt.

- Ø 720 x 1000 – 2 szt.

- Ø 850 x 1000 – 1 szt.

- Ø 1030 x 1000 – 1 szt.

- stanowisko do wstępnego nagrzewania szpuli zainstalowanej na nawijarce, umożliwiające wstępne podgrzanie szpuli do temperatury min. 100°C.

- Zespół urządzeń do chłodzenia szpul:

- stacja do wychładzania nawiniętych tulei:

Stacja umożliwiająca umieszczenie wszystkich nawijarek w zamkniętej przestrzeni (komora każdej nawijarki oddzielona), w celu wychłodzenia nawiniętych tulei. Stacja powinna być wyposażona w możliwość podłączenia zasilania elektrycznego jednofazowego do każdej nawijarki.

- Linia technologiczna do rozdrabniania i granulacji surowca:

- przetwarzany materiał: HDPE

- wydajność: min. 200 kg/h gotowego granulatu

- średnica granulek: Ø3÷5 mm

- wytłaczarka jednoślimakowa:

- ślimak z geometrią do PE

- podajnik surowca do leja zasypowego

- dozownik pionowy surowca

- chłodzenie wodne strefy zasypu surowca

- termoregulatory z funkcją auto-tuning

- silnik główny AC sterowany falownikiem

- ślimak i cylinder ze stali utwardzonej i azotowanej

- pomiar ciśnienia i temperatury masy

- szafa sterownicza przy wytłaczarce

- hydrauliczny zmieniacz sit

- układ głowicy: poziomy

- materiał głowicy: stal narzędziowa

- zespół noży tnących

- wirówka:

- obudowa ze stali nierdzewnej

- dmuchawa z systemem rur transportujących:

- rury wykonane ze stali nierdzewnej

- odbiór do „big baga”

- urządzenie do rozdrabniania wiór i zlepów PE:

- silnik o mocy: max. 22 kW

- gardziel: min. 650 x 350 mm

- wydajność: min. 500 kg/h

- sito o średnicy oczka: Ø 8 mm

- z odciągiem i cyklonem

- spust (odbiór) do „big baga”

- zapasowe noże (kpl.)

- zapasowe sito